# На правах рукописи

## Князева Татьяна Николаевна

### Методы обработки нестационарных         экспериментальных данных

с использованием вейвлет-преобразования

01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Санкт-Петербург

2010

Работа выполнена в ОАО “Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета”

Научный руководитель:

доктор физико-математических наук                        Новиков Лев Васильевич

Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук                 Буляница Антон Леонидович

кандидат физико-математических наук        Максименко Ирина Евгеньевна

Ведущая организация: Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Защита состоится  “25”   июня     2010 г.  в  _1500_  часов

на заседании диссертационного совета Д 002.034.01 при Учреждении Российской академии наук Институте аналитического приборостроения РАН по адресу: 190103, Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 26.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИАП РАН

Автореферат разослан  “   ”  мая      2010 г.

Ученый секретарь Диссертационного Совета,

кандидат физико-математических наук

А.П. Щербаков

##### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Повышение качества обработки данных физического эксперимента, состояния объекта исследований или технологического процесса, полученных с помощью приборов, было и остается важнейшей задачей, решаемой разработчиками информационно-измерительных систем. Однако существующие методы обработки базируются в основном на предположении стационарности поступающих в обработку данных. В то же время при работе приборов в критических условиях, например, в промышленности, на подвижных объектах (спутниках) при получении информации по телеметрическим каналам, данные искажены скачками шума, разрывами в полезном сигнале и т.п. Например, дисперсия нестационарного шума может изменяться по кусочно-постоянному закону или по неизвестному закону, описываемому гладкой функцией, что требует создания соответствующих методов адаптивной фильтрации.

Реальные сигналы нередко содержат особенности (резкие изменения, разрывы производной), которые необходимо максимально точно восстановить из зашумленных данных. Чаще всего эти особенности содержат главную информацию о сигнале. Если особенности представляются значительным количеством отсчетов (неизолированные особенности), то при очистке от шума таких сигналов традиционными методами информация о тонких деталях резких изменений сигнала или ее производных теряется. Если особенности представляются малым количеством отсчетов (изолированные особенности), то в результате обработки, в местах особенностей (как и в классическом случае Фурье преобразования, но в меньшей степени) наблюдается эффект Гиббса.

Цель работы заключается в разработке методов и эффективных вычислительных алгоритмов очистки сигналов от шума в сложной помеховой обстановке, то есть содержащих выбросы, осциллирующие составляющие, временные разрывы, нестационарный или коррелированный шум, изолированные и неизолированные особенности.

Методы исследований.

Для достижения указанной цели были исследованы возможности современной теории вейвлетов, свойства частотно-временной локализации которых, позволяют восстанавливать функции с разрывами в производных и сигналы с особенностями.

В диссертационной работе приводятся методы и алгоритмы обработки и анализа данных построенные на основе методов математической статистки и вейвлет-теории. Предлагаемые алгоритмы были реализованы и протестированы в среде МАТЛАБ.

Научная новизна состоит в том, что:

- Предложены методы восстановления полезного сигнала в условиях нестационарного шума и разрывов сигнала, отличительной чертой которых является использование вейвлет-преобразования (ВП) на всех этапах обработки, что позволяет создавать быстрые вычислительные и эффективные алгоритмы обработки. В частности, разработаны методы удаления нестационарного шума, дисперсия которого изменяется по кусочно-постоянному закону и неизвестному закону, описываемому гладкой функцией. Разработаны методы сегментной очистки сигналов от шума на основе обнаружения изолированных и неизолированных особенностей.

- Разработаны методы обработки данных перед очисткой сигналов от шума. В частности, метод отбраковки выбросов на основе максимально накладывающегося дискретного вейвлет-преобразования (МНДВП), работающий при наличии осциллирующих составляющих на фоне тренда. Исследован способ выделения и удаления осциллирующих и др. составляющих сигнала с использованием мультиразрешающего анализа на основе МНДВП. Разработан метод адаптивного заполнения разрывов, позволяющий заполнять большие разрывы, чем известные методы, основанные на B-сплайнах и локально-полиномиальной регрессии.

- Разработан метод компенсации краевых эффектов с помощью экстраполяции по оцененной на границе полиномиальной модели с адаптивно оцениваемой структурой и порядком, который обеспечивает лучшие результаты очистки от шума на границах, по сравнению методами, основанными на симметричном и периодическом продолжении.

Практическая ценность работы состоит в том, что предложенные методы могут быть использованы для создания алгоритмов восстановления сигналов с особенностями, содержащих выбросы, нестационарный или коррелированный шум.

Положения, выносимые на защиту.

- Методы обработки нестационарных данных с использованием ВП. В частности, метод удаления шума, дисперсия которого изменяется по кусочно-постоянному закону или по неизвестному закону, описываемому гладкой функцией, методы сегментной очистки сигналов от шума на основе обнаружения изолированных и неизолированных (с использованием максимальных кривизн) особенностей.

- Метод отбраковки выбросов на основе МНДВП.

- Метод адаптивного заполнения разрывов сигнала, основанный на полиномиальном прогнозировании.

- Метод компенсации краевых эффектов с помощью экстраполяции по оцененной на границе полиномиальной модели с адаптивно оцениваемой структурой и порядком.

Апробация полученных результатов. Результаты работы докладывались на семинарах в ИАнП РАН, третьей всероссийской научной конференции “Проектирование инженерных и научных приложений в среде MatLab”, Санкт-Петербург, 2007; конференции «Технологии Microsoft в теории и практике программирования», Санкт-Петербург, 2008; на 10-ой Международной конференции и выставке «Цифровая обработка сигналов и ее применение», Москва 2008; XI Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям (SCM’2008), Санкт-Петербург, 2008; на международной конференции “Wavelets and Applications”, St. Petersburg, 2009; на 11-ой Международной конференции и выставке «Цифровая обработка сигналов и ее применение», Москва, 2009.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 2 работы в рецензируемых журналах, список которых приведен в конце автореферата.

Структура и объем работы. Диссертация объемом 190 стр. состоит из введения, шести глав, разбитых на параграфы, приложений и списка литературы, содержащего 116 названий.

Личный вклад автора состоит в создании методов очистки от шума в специфических условиях, методики очистки нестационарных сигналов от шума, разработке, реализации и отладке методов, включенных в состав программных комплексов, проверке работы методов на реальных данных телеметрических и аналитических приборов.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Первая глава посвящена анализу существующих методов очистки от шума сигналов и постановке задачи. Рассматриваются дискретные сигналы, получаемые на выходе различных измерительных устройств, используемых при проведении эксперимента. Анализируемый дискретный сигнал  является функцией дискретной переменной , принимающей фиксированные равноотстоящие значения. Модель рассматриваемого в работе сигнала  имеет вид

,                                  (1)

где  - кусочно-непрерывная и кусочно-гладкая составляющая на  такая, что существует разбиение  и

где ,  - гладкие сигналы,  - осциллирующая составляющая,   - в общем случае нестационарная случайная составляющая, включающая нестационарный шум, дисперсия которого  изменяется по кусочно-постоянному или неизвестному закону, описываемому гладкой функцией и выбросы,  - независимые величины, имеющие распределение Тьюки ,  - вероятность появления выброса, уровень которого в  раз превосходит среднеквадратическое отклонение (СКО) шума,  - функция стандартного нормального распределения. Общая задача заключается в поиске оценки  полезного сигнала . В зависимости от исследований в работе рассматриваются и частные постановки задачи, предполагающие наличие различных составляющих в других комбинациях.

В главе проводится анализ основных подходов к очистке сигналов от шума, перечисляются преимущества и недостатки существующих методов, представляется итоговая классификация. По результатам анализа методов сделан вывод о неприемлемости линейных методов оценивания для поставленной задачи. Основным недостатком линейных методов является то, что они применимы лишь для восстановления гладких функций, не содержащих особенностей (резких изменений). Анализ нелинейных методов приводит к выбору вейвлет-обработки, как наиболее эффективному методу оценивания полезного сигнала  из модели (1).

Во второй главе проводится анализ нелинейных методов вейвлет-пороговой обработки, объясняются преимущества использования вейвлетов для очистки от шума, анализируются различные виды ВП.

В результате анализа ВП были выявлены две группы: неизбыточные (например, для дискретного вейвлет-преобразования (ДВП), число вейвлет-коэффициентов (ВК) на уровне разложения  соответствует объему выборки ) и избыточные (например, для МНДВП [1] число ВК на уровне  равно ).

Исследования, проведенные в работе, показали, что использование избыточных ВП, в частности, МНДВП, для очистки сигналов от шума обладает рядом преимуществ. Поскольку число ВК в ДВП с увеличением уровня разрешения уменьшается в два раза за счет процедуры децимации, то на старших уровнях нельзя провести достоверный статистический анализ ВК. При МНДВП число ВК на каждом уровне разложения одинаково и равно размеру входной выборки. Несмотря на то, что МНДВП является избыточным неортогональным преобразованием, оно обеспечивает более качественную очистку от шума, инвариантно относительно сдвига и способно работать с выборками произвольного объема. Поэтому все основные этапы обработки и анализа данных, используемые в работе, были адаптированы под это преобразование.

Отличительной чертой МНДВП является нормирование коэффициентов высокочастотного и низкочастотного фильтров на  и отсутствие операции децимации.

Далее рассматриваются отдельные этапы, показанные на рис.2, обработки сигналов, полученных в условиях реальных измерений.

Третья глава включает  процедуры предварительной обработки и анализа данных: поиск и удаление выбросов, осциллирующих и др. составляющих, заполнение разрывов.

Удаление выбросов. Процедура пороговой вейвлет-обработки основана на предположении, что шум имеет близкое к гауссовскому распределение, поэтому выброс в вейвлет-области рассматривается как локальная особенность сигнала. Следовательно, выбросы необходимо выявить и исключить из дальнейшего рассмотрения перед этапом очистки от шума. Были исследованы и проанализированы представленные в литературе методы отбраковки выбросов и предложен новый метод обнаружения выбросов, основанный на МНДВП, который более эффективен при обработке допплероподобных сигналов и осциллирующих сигналов на фоне трендов.

Основная идея предлагаемого метода отбраковки выбросов на основе МНДВП опирается на три наблюдения. Первое основное наблюдение заключается в том, что выброс соответствует скачку в свойствах непрерывности функции или ее производных, поэтому он соответствует большим по амплитуде ВК. Вся гладкая составляющая не проходит в вейвлет-область, а переходит в область аппроксимирующих коэффициентов. Второе заключается в том, что при правильном выборе порядка базисной функции вся информация о тонких особенностях сигнала сосредоточена в вейвлет-области. На рис.3а представлен исходный сигнал, являющийся смесью полинома, гармонического сигнала, гауссовского шума и выбросов. На рис.3б показаны фрагменты ВК, полученных с помощью МНДВП для фильтра Добеши длины 4. Видно, что в область ВК первого уровня попали шумовая составляющая сигнала, выбросы,  а также гармоническая составляющая, которая может быть искажена при модификации ВК первого уровня. Для того чтобы исключить возможные изменения гармонической составляющей, необходимо увеличить длину носителя. Это проиллюстрировано на рис.3в.

Третье  наблюдение состоит в том, что в вейвлет-области общий вид одиночных выбросов имеет форму, схожую с используемым высокочастотным вейвлет-фильтром (рис.4).

Алгоритм обнаружения выбросов на основе МНДВП включает следующие шаги:

- определяются ВК первого уровня  с помощью МНДВП;

- полученные ВК разбиваются на интервалы, равные длине фильтра;

- находится максимальный по модулю ВК в каждом интервале;

- определяются индексы ВК, соответствующие предполагаемым выбросам в соответствии с максимумом импульсной характеристики высокочастотного фильтра;

- с учетом требуемого уровня отбраковки  рассчитывается величина порога для определения ВК, соответствующих выбросам , где  - СКО ВК. Формула для расчета СКО на первом уровне ВП имеет вид

,                         (2)

где  обозначает медиану, - вектор ВК первого уровня разложения;

- с учетом рассчитанного порога определяются наибольшие ВК, которые соответствуют выбросам;

- проводится коррекция индексов найденных выбросов для исходного сигнала;

- повторяются шаги 2-7, но при этом окно сдвигается на половину длины фильтра. Находится пересечение индексов найденных выбросов в первом случае и в случае сдвинутого окна для исключения обнаружения ложных выбросов;

- коррекция обнаруженных выбросов;

10) повторяются шаги 1-9 до тех пор, пока алгоритм не найдет ни одного выброса или в случае превышения максимально возможного числа итераций.

Удаление осциллирующих и др. составляющих. Мультиразрешающий анализ на основе МНДВП. Произвольный входной сигнал можно рассматривать в виде суммы разнотипных составляющих: тренда, различных осциллирующих компонент, флуктуаций, локальных особенностей. Инструментом разделения сигналов на такие составляющие является мультиразрешающий анализ. Предлагается проводить разделение сигнала на составляющие с помощью мультиразрешающего анализа во временной области, а не в традиционной вейвлет-области. Преимуществом представления сигнала по частотным полосам во временной области является то, что мы получаем проекции на детализирующее и аппроксимирующее пространства для различных частотных полос, используя фильтры с нулевой фазой. Их легче анализировать, поскольку в вейвлет-области за счет формы используемого вейвлет-фильтра составляющие, соответствующие различным частотным полосам, сдвигаются, и общая картина становится менее понятной. Мультиразрешающий анализ на основе МНДВП на уровне  представляется в виде суммы следующих составляющих:

,

где  и  - проекции на детализирующее и аппроксимирующее пространства соответствующих частотных полос во временной области, ,  - матрицы преобразования размерности  для выделения высокочастотных и низкочастотных ВК соответственно,  и  - матрицы размерности , соответствующие -у уровню, каждая строка матрицы содержит коэффициенты вейвлет и масштабирующего фильтров соответственно.

Наиболее информативные частотные составляющие в работе определяются из распределения средних энергий по частотным полосам на основе мультиразрешающего анализа с использованием декомпозиции выборочной дисперсии исходного сигнала.

Заполнение разрывов. При обработке и анализе сигналов нередко возникает задача восстановления пропущенных значений на важных для анализа участках. Эти пропуски могут быть обусловлены, например, сбоями в регистрирующей аппаратуре или пропусками, образованными в результате удаления выбросов. В данном разделе предлагается вариант адаптивного заполнения разрывов, основанный на полиномиальном прогнозировании. Для заполнения разрыва строятся проверочные полиномы слева и справа от разрыва, по которым формируются прогнозы и выбирается наилучший прогноз, обеспечивающий наименьшую суммарную ошибку.

В четвертой главе поясняется этап разведочного анализа данных, решается проблема компенсации краевых эффектов. В конце главы приводится общая схема очистки сигналов от шума и способы оценки результатов очистки на основе диагностики остатков.

Универсального метода очистки сигналов от шума, эффективно работающего на всех классах сигналов, нет. Метод очистки от шума должен выбираться с учетом вида шума (коррелированный или некоррелированный, гетероскедастический или гомоскедастический) и типа сигнала (гладкие сигналы или сигналы с особенностями). Поэтому для выбора подходящего метода необходимо провести анализ исходного сигнала для получения как можно более полной априорной информации, в соответствие с которой выбор метода очистки среди их большого разнообразия будет наиболее простым и эффективным.

Проверка шума на коррелированность. Фактически все подходы к очистке сигналов от шума, использующие модификацию ВК основываются на допущении, что ВК на самом тонком уровне разложения являются независимыми, однако это условие может не выполняться в случае коррелированного шума. Причина появления коррелированного шума может быть следствием электрических наводок, нестабильности работы прибора, появления мешающих осциллирующих составляющих. Однако, исследования, проведенные в работе, показали, что коррелированность ВК может быть обусловлена также частичным попаданием осциллирующей составляющей истинного сигнала на тонкие уровни вейвлет-разложения из-за недостаточного числа нулевых моментов выбранной при ВП вейвлет-функции. Поскольку, ВК тонких уровней подвергаются пороговой обработке, может исказиться осциллирующая составляющая истинного сигнала. В работе рассмотрены различные способы очистки от шума данных в случае коррелированных ВК тонких уровней.

Проверка шума на гетероскедастичность. Результаты измерений многих физических процессов представляют собой аддитивную смесь квазидетерминированного сигнала и нестационарного шума, дисперсия которого изменяется по кусочно-постоянному или по неизвестному закону, описываемому гладкой функцией. Такой шум называется гетероскедастическим, и традиционные методы с использованием пороговой вейвлет-обработки в этом случае не применимы. Разработанные методы очистки от нестационарного шума приводятся в пятой главе.

Выбор ВП. В результате исследования различных видов ВП для очистки от шума предлагается использовать МНДВП, основные преимущества которого описаны в главе 2.

Выбор наилучшего базиса и его параметров для конкретного типа сигналов. Результаты очистки от шума зависят от выбранного вида фильтра и его длины. В зависимости от вида сигнала в качестве базисной функции для ВП могут использоваться фильтры, характеризующиеся различной степенью гладкости и длиной носителя. В работе подробно исследовано влияние свойств вейвлет-функции на результаты оценивания истинной функции , в зависимости от анализа исходного сигнала  и выбранного метода очистки. Показано, что для МНДВП выбор базиса менее критичен, то есть допускает больший диапазон отклонений от наилучшего базиса для исследуемого сигнала.

Выбор способа пороговой обработки. Показано, что результаты очистки от шума зависят не только от выбранного метода определения порога для модификации ВК, но также и от того, каким способом он применяется. В работе используется многоуровневая пороговая обработка, которая заключается в вычислении порога для модификации ВК на каждом уровне разложения.

Выбор правила, порогов для модификации ВК и числа уровней вейвлет-разложения. Пороговая обработка в общем случае заключается в модификации ВК в соответствии с заданным пороговым правилом и типом порога. В настоящее время разработано большое количество различных порогов. Исследование влияния различных пороговых правил на очистку от шума показало, что результаты очистки в стандартных ситуациях отличаются несущественно.

Выбор порогов и число уровней разложения в работе предложено осуществлять на основе диагностики остатков. Поскольку предполагается, что шум в большинстве случаев является независимым и нормально распределенным, то для выбора наилучшего метода предлагается использовать диагностику остатков, полученных при различных базисах и параметрах очистки от шума, с помощью критериев независимости и нормальности [2].

Компенсация краевых эффектов. Традиционные методы с использованием периодического и симметричного продолжения приводят к заметным искажениям результатов оценивания полезного сигнала на границах. Искажение результатов очистки от шума на границах возникает из-за кругового сдвига в начале сигнала в результате прямого МНДВП (или другого вида ВП), а в конце сигнала в результате обратного МНДВП. Предлагается способ дополнения данных с помощью экстраполяции по оцененной на границе полиномиальной модели с адаптивно оцениваемой структурой и порядком, который обеспечивает лучшие результаты очистки от шума на границах, по сравнению с традиционными методами.

Процедура очистки от шума. Общая схема очистки от шума включает следующие шаги:

- прямое ВП для исходного сигнала : , где  - ВК, - матрица преобразования;

- процедура усечения ВК , зависящая от способа пороговой обработки и правила усечения, где  - оператор преобразования ВК;

- обратное ВП .

## Анализ и интерпретация результатов обработки. Оценку результатов обработки (если шум не гетероскедастический) предлагается осуществлять на основе диагностики остатков с использованием критериев независимости и нормальности.

Пятая глава посвящена удалению нестационарного шума из экспериментальных данных.

При использовании вейвлетов, пороговое значение в алгоритмах удаления шума формируется на основании оценки СКО, вычисленной по всей выборке. Однако это приводит к заметному снижению качества очистки на участках, где шум значительно отличается по СКО от глобально вычисленного значения. Существующие методы предполагают, что модель поведения шума известна или может быть оценена. В настоящей главе решается задача удаления шума, дисперсия которого изменяется скачком в случайные моменты времени, т. е. - кусочно-постоянная функция:  при значениях  из некоторого замкнутого интервала, образующего -ый кластер, , - число кластеров, .

Предлагается модифицированный метод удаления шума, который применяется в случае выполнения гипотезы о его гетероскедастичности, отличительной чертой которого является введение процедуры кластеризации ВК каждого уровня декомпозиции и расчет порогов по кластерам.

Метод удаления нестационарного шума, дисперсия которого изменяется по кусочно-постоянному закону включает следующие шаги:

- выполняется прямое МНДВП;

- выполняется кластеризация ВК , . В работе предлагается использовать алгоритм, основанный на сравнении дисперсий с применением F-распределения Фишера [3] и дальнейшим уточнении границ. Преимущества этого алгоритма состоят в том, что, не требуется априорного знания числа кластеров. В результате кластеризации ВК, входящие в – ый кластер  – го уровня декомпозиции имеют индексы , т.е. ;

- по полученным кластерам на каждом уровне декомпозиции пересчитываются дисперсии и вычисляются пороги. Формула расчета СКО для - го кластера на -ом уровне декомпозиции имеет вид

,

где  – среднее значение ВК, входящих в кластер ,  – число ВК в -ом кластере. Пороговые значения рассчитываются в зависимости от выбранного типа порога. Например, если порог многоуровневый универсальный, то пороговые значения определяются для каждого уровня ВП и для каждого кластера по формуле

.

C учетом рассчитанных пороговых значений и выбранного правила производится корректировка ВК;

4) на заключительном этапе выполняется обратное МНДВП. Сравнение результатов очистки от нестационарного шума с использованием МНДВП и предлагаемого методов представлены на рис.5.

Шумовая составляющая может изменяться по какому-либо априори неизвестному закону, описываемому гладкой функцией. Предлагаемые в литературе методы определяют его по квадрату или логарифму квадрата остатков, полученных после оценивания истинной функции  одним из регрессионных методов. Однако все эти методы чувствительны даже к небольшим выбросам, что приводит к неудовлетворительному оцениванию закона изменения дисперсии.

Предлагается метод удаления нестационарного шума, дисперсия которого изменяется по неизвестному закону, описываемому гладкой функцией, который восстанавливает закон изменения СКО шумовой составляющей, используя абсолютные значения ВК, и осуществляет пороговую обработку с учетом восстановленного закона.

Метод включает следующие этапы:

1) выделение шумовой составляющей с использованием МНДВП по формуле

,

где  - ВК первых  уровней разложения,  - проекции на детализирующее пространство соответствующих частотных полос,  - матрицы преобразований. Выделенная составляющая содержит в основном шум, если истинный сигнал является гладким. Для сигналов с особенностями составляющая содержит, кроме шума, небольшое число значительно отличающихся по амплитуде ВК, соответствующих этим особенностям. В этом случае для меньшего искажения особенностей при пороговой обработке рекомендуется использовать вейвлет с как можно более малой длиной фильтра;

2) определение закона изменения СКО шума по модулю выделенной на предыдущем этапе шумовой составляющей с использованием разных подходов, например, ядерного сглаживания, вейвлет-разложения. Для окончательного получения оценки закона изменения шума  вычисленный тренд нормируется на величину , поскольку значения модуля выделенной шумовой составляющей  принадлежат полунормальному закону. Из [3] известно, что для среднего значения распределения модуля случайной величины , распределенной по нормальному закону справедливо соотношение , где , ;

3) пороговая обработка ВК с учетом определенного закона СКО шумовой составляющей;

4)  обратное ВП.

На рис.6 показан исходный полиномиальный сигнал, загрязненный шумом, дисперсия которого изменяется по синусоидальному закону и ВК первого уровня. Рис.7 показывает пороговую обработку ВК первого уровня и остатки от очистки от гетероскедастического шума в зависимости от определенного закона изменения СКО шума.

В шестой главе предлагаются методы очистки от шума сигналов с особенностями. Выделены две группы сигналов с особенностями:

- сигналы, позволяющие выделять особенности по максимумам модуля значений оценки производной первого порядка, полученной с использованием метода конечных разностей (или ВК первого уровня, определенных с использованием МНДВП и вейвлета Хаара), то есть сигналы с изолированными особенностями (рис.8);

- сигналы, содержащие резкие изменения, но при наложении шума не позволяющие обнаруживать особенности, то есть сигналы с неизолированными особенностями (рис.9).

При очистке от шума сигналов из первой группы в окрестности особенностей в вейвлет-области наблюдаются меньшие по амплитуде осцилляции, которые относятся к особенности, но при пороговой обработке модифицируются, что и являются источником колебаний Гиббса. В работе предложен метод сегментной очистки от шума сигналов с изолированными особенностями, который заключается в определении резких изменений по первому уровню МНДВП с использованием вейвлета Хаара и последующей очистке каждого сегмента в отдельности, что позволяет избежать эффекта Гиббса и, следовательно, улучшает очистку от шума в окрестностях резких изменений. Сравнение результатов очистки с использованием существующего и предлагаемого методов для кусочно-постоянного сигнала показаны на рис.10.

Стандартная очистка от шума сигналов из второй группы приводит к сглаживанию резких изменений в этих сигналах. Разработан метод, восстанавливающий в процессе очистки особенности сигналов. Метод включает этап определения местоположения особенностей по максимальным кривизнам и разделения сигнала на отдельные сегменты. После чего выполняется очистка от шума для каждого сегмента в отдельности. Если тренд оцениваемого сегмента имеет небольшой порядок (до 10 степени), то для очистки от шума можно использовать обычный метод наименьших квадратов (МНК). Для первого сегмента используется МНК без ограничения. Далее последняя точка очищенного сегмента задается в виде ограничения при очистке от шума второго сегмента, то есть применяется МНК с ограничением. Метод особенно эффективен при определении производных таких сигналов.

Сравнение результатов очистки от шума с использованием МНДВП и предлагаемого метода показаны на рис.11.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

- Предложены методы восстановления полезного сигнала с использованием ВП в сложной помеховой обстановке.

- Показано, что при использовании вейвлетов, пороговое значение в алгоритмах удаления шума формируется на основании оценки СКО, вычисленной по всей выборке, что приводит к заметному снижению качества очистки на участках, где шум значительно отличается по СКО от глобально вычисленного. Разработаны методы удаления нестационарного шума, дисперсия которого изменяется по кусочно-постоянному закону с использованием МНДВП и кластеризации ВК или по неизвестному закону, описываемому гладкой функцией на основе восстановления неизвестного закона изменения дисперсии шума по модулю выделенной с использованием МНДВП шумовой составляющей.

- Разработан метод сегментной очистки от шума на основе обнаружения неизолированных особенностей с использованием максимальных кривизн, позволяющий восстанавливать скрытые в шуме особенности сигналов, что может использоваться при определении производных таких сигналов. Разработан метод сегментной очистки от шума на основе обнаружения изолированных особенностей, позволяющий избежать эффекта Гиббса в кусочно-полиномиальных сигналах.

- Представлены методы обработки и анализа данных, проводимые до непосредственной процедуры очистки от шума. Разработан метод отбраковки выбросов на основе МНДВП, работающий при наличии осциллирующих составляющих на фоне тренда. Исследован метод выделения и удаления осциллирующих и др. составляющих с использованием мультиразрешающего анализа на основе МНДВП. Разработан метод адаптивного заполнения разрывов.

- Предложены методы разведочного анализа данных, позволяющие выбрать наиболее подходящий метод очистки от шума в зависимости от его типа (коррелированный или некоррелированный, стационарный или нестационарный), выбрать тип ВП, вид базисной функции и ее параметры, способ пороговой обработки, правило и тип порога для модификации ВК.

- Традиционные методы с использованием периодического и симметричного продолжения приводят к заметным искажениям результатов оценивания полезного сигнала на границах. Разработан метод компенсации краевых эффектов с помощью экстраполяции по оцененной на границе полиномиальной модели с адаптивно оцениваемой структурой и порядком, который обеспечивает лучшие результаты очистки от шума на границах.

- Все предлагаемые методы были реализованы и протестированы на модельных и реальных данных в среде МАТЛАБ.

Автор выражает благодарность кандидату технических наук Орешко Николаю Ивановичу за очень полезные критические замечания и научные консультации по содержанию работы.

ЦИТИРУМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Percival D., Walden A. Wavelet methods for time series analysis. London: Cambridge University Press, 2000, 594 p.

- Henry C. Thode Jr. Testing for normality // New York: State University of New York at Stony Brook. 2002, P. 479.

- Кобзарь. А.И. Прикладная математическая статистика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 816 с, 2006.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

А1. Орешко Н.И., Князева Т.Н. Адаптивное заполнение разрывов при обработке многомерных телеметрических данных// Известия СПбГЭТУ “ЛЭТИ”. 2007. №1. C. 58-64.

А2. Орешко Н.И., Князева Т.Н. Очистка от шума траекторных данных при наличии гетероскедастических погрешностей// Известия СПбГЭТУ “ЛЭТИ”. 2007. №2. C. 31-40.

А3. Орешко Н.И., Князева Т.Н. Вейвлет-технология анализа и очистки от шума сигналов и ее реализация в среде MatLab// Труды третьей всероссийской научной конференции “Проектирование инженерных и научных приложений в среде MatLab”. 2007. C. 1450-1459.

А4. Князева Т.Н., Орешко Н.И. Вейвлет-анализ и очистка от шума сигналов с использованием технологии взаимодействия MATLAB С MS VISUAL C++// Сборник докладов конференции «Технологии Microsoft в теории и практике программирования». 2008. С. 138-139.

А5. Орешко Н. И., Князева Т.Н. Автоматизированный поиск выбросов с использованием вейвлет-преобразования// Труды Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С.Попова. Серия “Цифровая обработка сигналов и ее применение”, Выпуск:   X-1. 2008. C. 145-149.

А6. Князева Т.Н., Орешко Н.И. Вейвлет-технология очистки от шума сигналов с использованием байесовских методов// Сборник докладов XI Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям (SCM’2008), Том 1. 2008. C. 147-151.

А7. Орешко Н.И., Князева Т.Н. Вейвлет-технология анализа и очистки от шума сигналов// Научно-технический журнал “Цифровая обработка сигналов”. 2008. № 3. C. 21-25 (журнал включен в список ВАК).

А8. Князева Т.Н., Новиков Л.В., Орешко Н.И. Удаление нестационарного шума из экспериментальных данных// Журнал “Научное приборостроение” РАН. 2008. Том 18. № 2. С. 61-65 (журнал включен в список ВАК).

А9. T.N. Knyazeva, N.I. Oreshko. Wavelet Denoising of Experimental Data with Non-stationary Noise// Труды Международной конференции “Wavelets and Applications”. 2009. P. 28-30.

А10. Князева Т.Н. Модификации вейвлет-методов очистки от шума сигналов с особенностями и данных с нестационарным шумом// Труды Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С.Попова. Серия “Цифровая обработка сигналов и ее применение”, Выпуск:   X-1. 2009. C. 80-85.

# Text boxes

(а)               (б)                (в)                  (г)

Рис.4. (а) Представление одиночного выброса в вейвлет-области; (б) Импульсная характеристика высокочастотного фильтра Добеши длины 4 на первом уровне ВП;  (в) Пример группы близких выбросов в исходном сигнале; (г) Представление группы близких выбросов в вейвлет-области.

(а)                           (б)                         (в)

Рис.3. (а) Исходный сигнал;

(б) ВК уровня 1 для Добеши 4;

(в) ВК уровня 1 для Добеши 20.

Рис.2. Схема обработки сигналов с использованием ВП.

Рис.5. Модель сигнала из шести пиков гауссовой формы:

(а) полезный сигнал;

(б) наблюдаемый сигнал.

Подавление шума в наблюдаемом сигнале:

(в) с использованием МНДВП,

(г) предлагаемым методом.

(а)                                     (б)

Рис.6. (а) Наблюдаемый сигнал с нестационарным шумом, который изменяется по синусоидальному закону; (б) ВК первого уровня.

Рис.7. Пороговая обработка ВК первого 1  с учетом закона изменения ,  - ВП  уровня 1.

Рис.8. Пример сигнала, имеющего значимые ВК на каждом масштабе разложения и их ВК уровня 1.

Рис.9. Пример сигнала, который не имеет значимых ВК на первом уровне разложения и их ВК уровня 1.

Рис.11. Результаты очистки от шума с использованием МНДВП

и предлагаемого метода.

Рис.10. Сравнение результатов очистки от шума для МНДВП и предлагаемого метода.